คุณลักษณะเฉพาะ และความต้องการทางด้านเทคนิค

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นกล้องวงจรปิดสำหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (Fixed Network Camera)

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกล้องเมื่อเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ

- มีความไวแสงน้อยที่สุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า

0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ

Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)

ในช่องเดียวกันได้

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card

- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน

IP66 หรือดีกว่า

- ได้รั้บมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า

1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อย 4 หน่วย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ

สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)

ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น่ ้อยกว่า 8 ช่อง

- - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

- ตัวแปลงสัญญาณสายใยแก้วนำแสง (Media Converter)

- เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสายUTPเป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับ Fiber Optic ได้

- เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE802.3u 10Base-T ,IEEE802.3u 100Base-TX

- มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณUTPที่มีคุณสมบัติเป็น 10/100Base-T ที่ใช้กับหัวต่อ RJ45 จำนวน 1 พอร์ต เป็น  Auto-negotiation and  MDI/MDI-X

- ไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของระบบต่างๆ

- ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนดของผลิตภัณฑ์

- รองรับระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กม.

- จอภาพ (Monitor)ขนาด 49"

- เป็นจอภาพแบบ แอล ซี ดี หรือ แอล อี ดี  มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 49 นิ้ว

- มี Response Time 5.0 ms หรือดีกว่า

- มีความละเอียดหน้าจอระดับ Full HD 1,920 x1,080p

- มีช่องการเชื่อต่อแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- มีช่องการเชื่อต่อแบบ RGB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีรีโมทคอนโทรลสำหรับการควบคุม

- มีขายึดแขวนติดผนังได้

- เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

- เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KV (1,000 VA)

- เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นเครื่องสำรองไฟขนาด 1000 VA./ 400 W.

- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ที่ 220 VAC + / - 25 %, 50 Hz +/- 12%

- สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Stabilizer Mode ได้ที่ 220 VAC+/- 10 %

- สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าขาออก Backup Mode ได้ที่ 220 VAC +/-  5 % , 50 Hz +/-0.1%

- ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free

- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที

- สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้โดยไม่ต้องปิดการทำงานของเครื่อง ( Hot Swap ) แบบถาดเลื่อน

- มีสวิทช์ทดสอบแบตเตอรี่อยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง

- มีสวิทช์เปิด-ปิดเครื่องแบบเรืองแสง มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดหรือขณะไฟดับ

- มี Surge Protection For Telephone Line

- ปลั๊กไฟด้านหลังเป็นแบบ Universal สามารถเสียบปลั๊กได้ทั้งขากลมและขาแบน

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1291-2545

- มีมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง การผลิต การออกแบบ, โรงงาน, ขาย และ การบริการ (service) พร้อมเอกสารยืนยัน

- ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 version 2004 จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (NAC) ที่ครอบคลุมถึง ผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง เป็นกระแสตรง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องป้องกันไฟกระชาก เครื่องประจุแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟ ผลิตภัณฑ์และระบบไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์

- มีการรับประกันคุณภาพ 2 ปี จากโรงงานผู้ผลิตเป็นอย่างน้อย

- เพื่อการบริการหลังการขายที่ดี ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ และ ผู้ผลิตหรือบริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ มีเอกสารรับรองที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค และอะไหล่และการบริการหลังการขายให้แก่หน่วยงาน

- ผู้เสนอราคาหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในการตรวจซ่อมอุปกรณ์

- ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์

- ใส่อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (19” RACK CABINET) โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้ และมีความสูงไม่น้อยกว่าขนาด 9 U

- มีความคงทน และป้องกันสนิม โครงสร้งผลิตขึ้นจากเหล็ก

- ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC

- ประตูมีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้

- ด้านบนของตู้ ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

- ผ่านขบวนการพ่นและอบสีด้วยกระบวนการที่ประณีต

- มีการออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน

- ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์ออฟติคและระบบกล้องวงจรปิด

- เป็นกล่องตู้พักอุปกรณ์ และกระจายสายใยแก้วนำแสง

- ตู้เหล็กสำหรับใส่อุปกรณ์ แบบฝาทึบมีหลังคาฝาหน้ามีกุญแจ เพื่อความปลอดภัย

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 42x55x22 cm

- สามารถป้องกันน้ำเข้าในตู้ได้

- มีกุญแจล็อคเพื่อความปลอดภัย

- ระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่า (Surge Protection)

- รองรับการทำงานกับไฟฟ้าของประเทศไทย Nominal voltage Single phase 220 V

- การทำงานสถานะปกติ Normal discharge current 3KA at (8/20)

- ระดับป้องกันสูงสุด Max. Discharge current 20KA at (8/20)

- ความถี่ Frequency range 40 – 60 Hz

- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 – 2008 ที่คอลบคลุมถึง การผลิต ออกแบบ โรงงาน  การตลาด บริการ พร้อมเอกสารยืนยัน

- การติดตั้งถูกต้องตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ แท่งกราวด์ และสายไฟต้องได้มาตรฐาน

- แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร

- มีระบบ Circuit  Breaker  ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้งานเกินกำลัง

- Body ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงทนแรงกระแทก  และ ทนความร้อน

- เต้ารับแบบ Universal ทำจากทองเหลืองสปริงแท้

- มีระบบป้องกันไฟกระชาก

- มีไฟแสดงสถานะของไฟฟ้าขาเข้า

- สายไฟมีฉนวนหุ้มสองชั้นเป็น PVC

- มีมาตรฐานผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 – 2008  ที่คอลบคลุมถึง   การผลิต  ออกแบบ  โรงงาน  การตลาด  บริการ  พร้อมเอกสารยืนยัน

- สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร

- สายสัญญาณใยแก้วนำแสงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fiber Optic Cable)

- เป็นสายใยแก้วนำแสงจำนวน  12  Core ตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

- มีโครงสร้างเป็นแบบ Single Loose tube

- เปลือกนอกของสายทำด้วยวัสดุป้องกันรังสี UV

- มี Messenger wire ทำจากเหล็ก ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง

- สายใยแก้วนำแสงต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน

- ชุดโต๊ะและเก้าอี้

- โต๊ะมีความหนาคงทนแข็งแรง

- เก้าอี้แบบมีพนักพิง มีลูกล้อที่ขา วัสดุหุ้มด้วยหนังและมีที่วางแขน

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรับ-ส่งผ่านสายใยแก้วนำแสง  (Media Converter)

- เป็นอุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณจากสาย UTP เป็นสัญญาณที่สามารถใช้กับสาย Fiber Opticชนิด Single mode ได้

- เป็นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 และ IEE 802.3u

- มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ UTP ที่มี่คุณสมบัติเป็น 10/100/1000 Base TX

- มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ Fiber Optic ที่มี่คุณสมบัติเป็น 100 Base FX ที่ใช้ต่อกับสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single mode ได้ไม่น้อยกว่า 20 Km

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าสินค้า โดยระบุรับรองเฉพาะหน่วยงานเสนอราคา

- สายนำสัญญาณระบบเครือข่ายชนิด (UTPCABLE)

- เป็นสานสัญญาณชนิดภายนอกอาคารมีเส้นลวดสลิงไว้สำหรับติดตั้งยึดอุปกรณ์

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้านหรือสำนักงาน สามารถรองรับความเร็วในการเชื่อมต่อ 10/100/1000 Mbps

- สายเคเบิลใช้ความถี่ 350 MHz ความต้านทานไฟฟ้า 100 โอห์ม (Ohm)

- ลักษณะของสายเป็นสายเคเบิลแบบ สายคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกห่อหุ้ม (UTP) จำนวน 4 คู่

- ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน UTP CAT 5E

- สามารถใช้งานได้กับ Gigabit Ethernet(1000 Base T), Fast Ethernet, 100 Mbps TPDDI, 10 Base T, 155 Mbps ATM, ISDN, Broadband video and Analog voice and digital Voice (VoIP)

- มาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E, ISO/IEC-11801, CENELEC EN50173, UL E197771, NEMA WC63.1

- มีการรับประกันผลิตภัฑณ์อย่างน้อย 30 ปี

ข้อกำหนดการติดตั้งโดยทั่วไป

- ก่อนที่ผู้ชนะการเสนอราคาจะเข้าดำเนินการใดๆ จะต้องทำหนังสือแจ้งให้รับทราบก่อนเข้าดำเนินการอย่าง

น้อย 1 วันทำการ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือผู้รับผิดชอบก่อน จึงจะสามารถดำเนินการใดๆ ได้ หากผู้เสนอราคาทำการติดตั้งระบบใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติ ทางหน่วยงานมีสิทธิที่จะให้ดำเนินการรื้อถอนระบบต่างๆ ที่ได้ติดตั้งไปแล้ว โดยถือเป็นความผิดและความรับผิดชอบของผู้ชนะการเสนอราคา

- ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเสนอแผนการติดตั้ง ของระบบทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอน ตำแหน่งในการติดตั้ง และภาพถ่ายสถานที่จริงให้พิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่หน่วยงาน

- ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง ขายึดกล้อง เสา หรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่างๆ  เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดนี้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอ

- การติดตั้งตู้อุปกรณ์ (Rack Cabinet) จะต้องเว้นพื้นที่ด้านหน้าให้สามารถเปิดประตูได้ เพื่อเข้าไปแก้ไขได้ภายหลัง และตู้อุปกรณ์จะต้องมีการต่อสายกราวด์ และลงกราวด์ให้เรียบร้อย โดยการลงกราวด์จะต้องแยกต่างหากกับระบบกราวด์ของงานไฟฟ้า

- ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ติดตั้งกล้อง แขนยึดกล้องพร้อมตู้ควบคุมกล้อง ตลอดจนจัดหา และติดตั้งวัสดุ สายไฟ อุปกรณ์ต่างๆ จนทำให้กล้องสามารถใช้งานได้

- การติดตั้งอุปกรณ์ แล ะระบบที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอ หรือติดตั้งอุปกรณ์ และระบบอื่นใดเพิ่มเติม ซึ่งหากไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน ที่จะเป็นผู้กำหนดลักษณะ และรูปแบบของการติดตั้ง โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็น และสภาพการใช้งานจริง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตามหลักสูตรที่หน่วยงานร่วมกับผู้ชนะการเสนอราคากำหนด

- ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้สำรวจสถานที่ สำรวจแนวเส้นทางการติดตั้งสายเคเบิลโดยการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- ผู้ชนะการเสนอราคา เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบเดินสายเคเบิล โดยใช้แนวเส้นทางที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แตกต่างจากข้อเสนออันเนื่องมาจากกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ของหน่วยงานที่ให้การอนุญาตดำเนินการ เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง ฯลฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

- การติดตั้งเคเบิลแบบแขวนอากาศ ให้แขวนไปกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีที่ช่วงใดที่ไม่มีเสารองรับอยู่ ให้ปักเสาเพิ่มเติม  ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่

- การติดตั้งอุปกรณ์ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องดำเนินการภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ ทางหน่วยงานอาจจะส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงาน/สังเกตการณ์ ร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญของบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ทำการติดตั้ง ทั้งนี้ทางหน่วย จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง

- ในกรณีที่การติดตั้งสายเคเบิล ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบแปลนแผนผัง ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้รับผิดชอบทราบก่อน เพื่อขอความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วผู้ชนะการประกวดราคาจึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้

- การดูแลและการรับประกันภายหลังการติดตั้ง อุปกรณ์และระบบต่างที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้เสนอให้แก่หน่วยจะต้องรับประกันถึงความเสียหายของอุปกรณ์และระบบ จากการใช้งานตามปกติ ยกเว้นภัยธรรมชาติและการใช้งานผิดประเภทและความชุดเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากความชุดรุดหรือเสียหายของอุปกรณ์เอง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบ ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินการ และในกรณีที่อยู่ในระหว่างการซ่อมแซมนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกันมาทดแทนจนกว่าจะส่งคืนอุปกรณ์ที่นำไปซ่อม

- ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ผิวถนน บาทวิถี อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะบุคคล ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากการทำงานของผู้ชนะการเสนอราคา

ความต้องการทั่วไป

- ผู้เสนอราคาต้องจัดหาระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงการติดตั้ง ทดสอบระบบ ตามข้อกำหนด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นระบบฟังก์ชั่นการทำงาน โดยต้องติดตั้งบริเวณที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่กำหนดไว้นี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดการติดตั้งพร้อมตำแหน่งของกล้องเพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้งจริง ในการกำหนดตำแหน่งเสา ขนาดความสูง ระยะห่าง รวมทั้งการเดินสายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามสภาพความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่กีดขวางทางสัญจร และหากมีการขุดเจาะต้องคืนสภาพผิวพื้นให้เรียบร้อยปกติดังเดิม

- วัสดุอุปกรณ์ ต้องเป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในตำแหน่งที่ติดตั้งฯ มีความทนทานต่อการใช้งาน สิ่งอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อกำหนด แต่หากจำเป็นต้องใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือรายละเอียดของแบบ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดหามา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

- ผู้เสนอราคาต้องทดสอบการทำงานของอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยกล้องวงจรปิดต้องสามารถแสดงผลภาพได้ทุกตัวพร้อมกัน ที่ห้องควบคุม รวมทั้งทดสอบอุปกรณ์ประกอบของระบบทุกชุด

รายการอุปกรณ์

ผู้เสนอราคาต้องจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์กล้องวงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพพร้อมโปรแกรม ควบคุมการทำงาน  และอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบ จำนวนอุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งมีดังนี้

  - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดดิจิตอล 				จำนวน	   8	ชุด

  - อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายพร้อมระบบจ่ายไฟฟ้า (PoE)		จำนวน	    1	ชุด

  - ชุดควบคุมระบบเครือข่ายกลาง (Network Switch)			จำนวน      1	ชุด

  - ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter )		จำนวน	    8	ชุด

  - จอภาพ (Monitor)ขนาด 49"   					จำนวน	    1	เครื่อง

  - เครื่องบันทึกภาพแม่ข่าย (NVR)					จำนวน	    1	ชุด

  - เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KV 			จำนวน	    9	เครื่อง

  - ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ (19” RACK STANDARD)			จำนวน	    1	ตู้

  - ตู้เก็บอุปกรณ์ระบบไฟเบอร์ออฟติคและระบบกล้องวงจรปิด 	จำนวน	    8	ตู้

  - ระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่า (Surge Protection) 		จำนวน	    9	ชุด

  - แผงจ่ายไฟฟ้า แบบป้องกันการลัดวงจร				จำนวน 	    1	ชุด

  - สายนำสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงแบบภายนอกอาคาร		จำนวน	4,800 	เมตร

  - ชุดโต๊ะและเก้าอี้							จำนวน	     1	ชุด